## Slide 1: 레이더 추적 기술 및 필터 알고리즘 총괄 분석

## Slide 2
레이더 추적 기술 및 필터 알고리즘 총괄 분석
Radar Tracking Technology Analysis
2025. 12.
1. 레이더 추적기의 역할 및 개요
정의: 연속적인 레이더 관측치를 동일 표적의 항적으로 연관시키는 핵심 기술
핵심 기능: 관측치 연관(Association)을 통한 지속적 항적 생성
정밀 추정: 위치뿐만 아니라 속도, 진행 방향 등 상태 변수 계산
잡음 제거: 열잡음, 클러터 등 허위 신호 식별 및 필터링
오차 평활화: 수학적 모델로 측정 오차를 보정하여 정밀도 향상
2. 추적 알고리즘의 일반적 접근 단계
1단계: 기존 항적과 신규 플롯의 연관성 판단
2단계: 예측치와 측정치를 이용한 항적 갱신 (Update)
3단계: 미연관 플롯을 활용한 신규 항적 개시 (Initiation)
4단계: 추적 유지 및 이탈 시 항적 삭제 (Maintenance)
3. 플롯-항적 연관 및 관리 기법
수용 게이트(Gating): 예측 위치 주변에 통계적 범위를 설정하여 후보 선별
선택 기법: 최근접 이웃(NN) 또는 최대 강도 신호 선택
확률적 연관: JPDAF 등 통계적 기법으로 최적 위치 결정
M-of-N 규칙: N번 스캔 중 M번 탐지 시 신규 항적 확정 (예: 3-of-5)
항적 종료: 일정 횟수 이상 연속 미탐지 시 추적 중단
4. 선형 칼만 필터(Kalman Filter)의 기초
개념: 선형 시스템/가우시안 잡음 환경의 최적 상태 추정기
구조: '예측(Prediction)'과 '보정(Correction)'의 무한 루프
상태 전이 행렬 ($F$): 물리 법칙을 기반으로 미래 상태 예측
칼만 이득 ($K$): 예측값과 측정값 사이의 가중치 조절 파라미터
오차 공분산 ($P$): 추정치의 정확도(신뢰도)를 수치화하여 관리
5. 확장 칼만 필터(EKF)의 원리
필요성: 현실 세계의 비선형 시스템(거리-좌표 변환 등) 처리에 필수
핵심 기술: 테일러 급수 전개를 통한 선형화(Linearization)
야코비안 행렬: 비선형 함수의 편미분 값으로 구성된 행렬 사용
특징: 레이더의 구 좌표계(거리, 각도) 데이터를 직교 좌표계로 변환
주의점: 선형화 기준점이 부정확할 경우 오차 누적 및 발산 위험
6. 레이더 추적을 위한 EKF 시스템 모델
상태 벡터 ($x$): [수평거리, 이동속도, 고도] 등으로 구성
전이 모델: 등속 운동 또는 등고도 유지 가정하에 행렬 수립
관측 함수 ($h(x)$): $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 형태의 비선형 수식
잡음 모델: 시스템 잡음($Q$)과 측정 잡음($R$) 공분산 설정
동적 갱신: 매 주기마다 야코비안 행렬($H$)을 새로 계산하여 적용
7. 적응형 확장 칼만 필터(AEKF)
배경: 거리에 따라 레이더 잡음의 세기가 달라지는 특성 반영
열잡음 (Thermal): 거리가 멀어질수록 제곱에 비례하여 증가 ($R \propto r^2$)
글린트 (Glint): 거리가 멀어질수록 영향력 감소 ($R \propto 1/r^2$)
적응형 로직: 현재 측정된 거리를 기반으로 공분산 $R$을 실시간 보정
효과: 원거리/근거리 변화에도 필터 발산 방지 및 추적 안정화
8. AEKF 성능 분석 (KSLV-I 사례)
검증 대상: 한국형 발사체(나로호)의 실제 비행 궤적 데이터
평가 지표: 방위각 및 고도각 오차의 RMS(평균 제곱근) 값
결과 비교: 기존 EKF는 원거리에서 드리프트(Drift) 발생
성능 입증: AEKF는 거리 변화에 따른 잡음을 추종하여 정밀도 유지
정밀도: AN/FPS-16 정밀 추적 레이더급 성능 만족 확인
9. 상호작용 다중 모델(IMM) 필터 개요
개념: 기동 특성이 다른 여러 필터(등속, 가속, 선회)를 병렬 운용
작동 원리: 마르코프 연쇄를 기반으로 표적의 기동 모드 확률 계산
가중치 융합: 각 모델의 적합도(Likelihood)에 따라 결과값 혼합
장점: 표적이 급선회하거나 가속할 때 지연 없이 즉각 반응
효율성: 단일 모델 대비 복잡하지만 기동 표적 추적에 최적화
10. IMM 알고리즘의 4단계 처리 과정
상호 혼합 (Mixing): 이전 확률을 이용해 각 필터의 입력값 재분배
개별 필터링 (Filtering): 각 모델별(CV, CA 등)로 예측 및 갱신 수행
확률 갱신 (Update): 측정치와 예측치의 차이로 모델별 우도 계산
결과 결합 (Combination): 갱신된 확률을 가중치로 최종 항적 도출
* 이 과정을 매 스캔마다 반복하여 최적의 모델을 자동 선택함
11. IMM 구성을 위한 주요 필터 모델
등속도(CV) 모델: 비기동 구간용, 작은 잡음($Q$) 설정으로 안정성 확보
등가속도(CA) 모델: 속도가 변하는 가속/감속 구간 추적용
조항 선회(Coordinated Turn): 원운동 기동을 정밀 추적하기 위한 모델
제약 조건: 선회 시 속도 벡터와 가속도 벡터의 수직 관계 활용
모델 설계: 각 모델에 적절한 프로세스 잡음($Q$)을 차등 부여
12. 기동 표적에 대한 IMM 성능 비교
👉 IMM은 표적 기동 시 최적 모델 확률을 자동으로 높여 오차를 최소화함
13. 4D 레이더와 라이다(LiDAR) 센서 융합
목적: 악천후(비, 눈, 안개) 환경에서도 자율주행 추적 성능 확보
센서 특징: 라이다(정밀도 우수) + 레이더(기상 강인성, 속도 측정)
Late Fusion: 각 센서를 개별 IMM 필터로 처리 후 통계적 결합
적용 기술: 복잡한 도심 환경의 차량/보행자 거동 예측에 IMM 활용
결과: 단일 센서 대비 압도적인 추적 연속성 및 정밀도 달성
14. 딥러닝 기반 추적 기술 및 LSTM
Model-free 접근: 물리 수식 없이 데이터 학습만으로 상태 추정
LSTM (RNN): 시계열 데이터의 장기 의존성을 학습하여 경로 예측
장점: 수학적 모델링이 어려운 비선형/복합 기동 패턴 수용
구조: 칼만 필터의 '예측-보정' 단계를 신경망 레이어로 대체
효과: 모델 오차나 잡음 통계를 몰라도 정확한 추적 가능
15. 모듈형 다중 표적 추적(MTT) 아키텍처
모듈화: 연관, 항적 관리, 필터링 등 각 단계를 독립 신경망으로 구성
게이팅(Gating): 대규모 데이터를 클러스터링하여 연산 효율 확보
구성 요소: Bi-LSTM(연관), Stacked LSTM(필터/예측) 등
자동 관리: 항적 생성 및 소멸(Track Management)의 자동화
해석 가능성: 모듈별 입출력 검증이 가능하여 블랙박스 문제 완화
16. 양방향 LSTM을 이용한 데이터 연관
Bi-LSTM: 시퀀스의 과거와 미래 정보를 모두 활용하여 판단
성능: 타겟 교차(Cross-over) 상황에서 JPDA보다 우수한 매칭
정확도: 단순 LSTM 대비 손실(Loss) 58% 감소, 정확도 향상
강건성: 타겟 수가 증가(1개→10개)해도 연관 정확도 유지
방식: 측정치가 특정 항적에 속할 확률을 학습(Classification)
17. LSTM 기반 예측 및 필터링 모듈 성능
독립 모델: 위치 예측망과 속도 예측망을 분리 운영하여 전문성 강화
오차 감소: 복합 기동 시 IMM 대비 위치 오차(MSE) 71% 감소
유연성: 모델 전환(Straight → Turn) 시 튀는 현상 없이 부드러운 전이
잡음 제거: Stacked LSTM 구조로 센서 노이즈를 효과적으로 정제
18. KalmanNet: 하이브리드 상태 추정
Hybrid: 칼만 필터의 구조(MB) + 딥러닝의 학습(DD) 결합
K-Gain 학습: 복잡한 공분산 계산 대신 RNN이 이득($K$)을 직접 예측
특징: 잡음 공분산($Q, R$) 사전 정보 없이도 환경 특성 학습
현황: 시뮬레이션에선 우수하나 실제 도로 데이터에선 검증 필요
의의: 해석 가능한 AI(XAI) 추적기 개발의 중요한 방향성 제시
19. 파티클 필터(Particle Filter)와 고등 기법
원리: 수많은 입자(Particle)를 뿌려 확률 분포를 근사(Monte Carlo)
장점: 비가우시안, 비선형 등 어떤 형태의 잡음 분포도 처리 가능
다중 모드: 표적 존재 확률이 여러 곳에 분산된 경우도 표현 가능
단점: 파티클 수에 비례하여 연산량이 급증 (실시간성 제약)
활용: 레이더 항적 상실 방지 등 특수 고정밀 추적에 사용
20. 결론 및 향후 전망
기술 진화: 필터 이론(EKF, IMM) ➡️ AI 융합(LSTM, Hybrid)
트렌드: 다중 센서 융합과 모델 프리(Model-free) 방식의 확산
핵심 과제: 딥러닝 추적기의 신뢰성 검증 및 실시간 연산 최적화
미래: 상황에 따라 최적 알고리즘을 스스로 선택하는 적응형 시스템
"안개 속 무용수의 춤" 비유처럼, 수학적 계산(EKF)과 직관적 예측(AI)의 조화가 미래 추적 기술의 핵심입니다.